## Slide 1: Procesadores escalares y superescalares
Equipo 5

## Slide 2: El concepto básico de las cinco etapas del pipeline, era que el ciclo de ejecución de instrucción podría ser descompuesto en etapas sin superposición con una instrucción que pasaba a través de cada etapa en cada ciclo.
Tambien llamado procesador escalar tenía un rendimiento de procesamiento ideal de 1, en otras palabras, idealmente el numero de IPC (instruccions per cycle) era 1.
Escalares

## Slide 3
Para reducir el EXcpu(El tiempo de ejecución de un programa cuyo código y datos residen en la jerarquía de memoria) en un procesador con la misma ISA(Industry Standard Architecture) -sin cambiar el número de instrucciones N- debemos reducir el IPC o reducir el tiempo de ciclo, o ambos.
La única posibilidad de incrementar las IPC de 1, es modificar radicalmente la estructura del pipeline para permitir que más de un instruccion esté en cada etapa en un momento dado.
Al hacerlo, se hace la trancision de un procesador escalar a un superescalar.
EXcpu= Number of instructions x CPI x cycle time

## Slide 4: Superescalares
Desde el punto de vista de la microarquitectura, hacemos que el pipeline sea más amplio en el sentido de que su representación no es lineal por más tiempo. El efecto más evidente es que necesitaremos varias unidades funcionales, pero, como veremos, cada etapa del pipeline se verá afectada.
La segunda opción es reducir el tiempo de ciclo a través de un aumento en la frecuencia del reloj. Para ello, cada etapa debe realizar menos trabajo. Por lo tanto, una etapa debe ser descompuesta en etapas más pequeñas, y el pipeline en general se hace más profundo.
Los microprocesadores modernos son, por tanto, más amplios y profundos que el pipeline de cinco etapas.

## Slide 5
Corresponde a las etapas IF y ID, ahora debe buscar y descodificar varias instrucciones a la vez. El número m de instrucciones traídas (idealmente) en el pipeline en cada ciclo define el procesador como un superescalar m-way.
Para estudiar las decisiones de diseño necesarias para implementar la concurrencia causada por el efecto superescalar y las consecuencias del pipeline más profundo, es conveniente distinguir entre el front-end y el back-end del pipeline.
Front- end
Corresponde a las etapas EX, Mem y WB, debe ejecutar y escribir varias instrucciones concurrentemente.
Back- end

## Slide 6
Los microprocesadores superescalar se pueden dividir en dos categorías. En ambos casos,las instrucciones son procedas en el front-end en orden de programa.
Las instrucciones dejan el front-end en estricto orden de programa y todas las dependencias de datos se resuelven antes de que las instrucciones sean pasadas al back-end.
Procesadores superescalares In-order o estaticos
Procesadores superescalares out-of-order o dinamicos
Las instrucciones pueden dejar el front-end y ejecutarse en el back-end antes que algunos de sus predecesores de orden de programa.
La etapa de WB, ahora llamada la etapa del commit, se debe diseñar de una manera tal que la semántica del programa sea respetada, esto es, los resultados se deben almacenar en el orden previsto por el código de fuente.
Son discutiblemente más complejos de diseñar e implementar que los de orden. Se estima que para el mismo número de unidades funcionales, el requerir un 30% más de lógica, y, naturalmente, la complejidad del diseño se traduce en un tiempo más largo al mercado.

## Slide 7
Teóricamente, si tenemos un superescalador m-Way con una frecuencia de reloj k veces la de un escalar con la misma ISA, debemos realizar una aceleración MK.
Si bien esta mejora teórica puede ser abordada para las pequeñas m y k, existen factores de comportamiento, diseño y tecnología que limitan el aumento de m y k. Damos aquí una lista no exhaustiva de las más salientes:
• Para mantener la ejecución simultánea de muchas instrucciones. Es decir, tener una gran m, necesitamos descubrir una gran cantidad de paralelismo de nivel de instrucción (ILP). Esto es especialmente difícil en un procesador en orden. en las que las instrucciones que tienen dependencias (crudas) no pueden dejar el front-end hasta que las dependencias se resuelvan. En un procesador fuera de orden hay más latitud para encontrar instrucciones independientes, pero es a costa de aumentar la complejidad del hardware y el diseño. Mientras que algunos investigadores vislumbraron superescalares dinámicos de 8 vías e incluso 16-vias, no hay una implementación actual que sea más de 6-Way, y la tendencia no es hacia el aumento de m.
El back-end requiere al menos m unidades funcionales. Aunque implementar un gran número, digamos n, de unidades funcionales no está limitando con respecto a la cantidad de lógica necesaria, el número de rutas de reenvío crece como N2. Algunos de estos caminos serán necesariamente largos, y las longitudes del alambre pueden prevenir el reenvío en un solo ciclo.

## Slide 8
• Varios factores limitan las mejoras en el tiempo de ciclo.
Una primera restricción, ya mencionada, es que la disipación de energía aumenta con frecuencia.
Una segunda restricción es que los registros de las tuberías (es decir, el almacenamiento estable entre etapas, deben ser escritos y leídos en cada ciclo), proporcionando así un límite más bajo físico en el tiempo del ciclo.
• Pipeline profundo (es decir, ésos que tienen un k grande) tienen un inconveniente importante. La resolución de alguna acción especulativa, como una predicción de ramas, será conocido sólo, tarde en el pipeline. En caso de una especulación. la recuperación se retrasa y puede contribuir a una pérdida en el rendimiento (menor IPC) en comparación con un pipeline más corto.